## Slide 1: Card Security Door LOCK
Prepared by:
Mary-Lynn El hayek | 191359
Jean abi hanna | 202429
Theresa akkawI | 202450
Supervisor:
Jean-Marie El Bacha
Professor:
DR. Rayan Mina

## Slide 2: Plan du ProJet
Objectifs du Projet
  L'environnement technique
Description de l’idée du circuit
Présentation du matériel
  Schéma-bloc du système
  Schéma électrique complet
  Liste des composants utilisés
Présentation du logiciel
  Software Flowchart
Conclusion
  Résultats
  difficultés rencontrées
  Améliorations possibles

## Slide 3: MISSION DU PROJET

## Slide 4: Technical Environment
Arduino IDE
Fritzing

## Slide 5: Schéma-bloc du système
Figure 1 - Project Block Diagram

## Slide 7: Schéma électrique complet

## Slide 8
Pin Number | Connected to
PWM pins | 
12 | LCD DB7
11 | LCD DB6
10 | LCD DB5
9 | LCD DB4
8 | LCD E
7 | LCD RS
Pin Number (LCD) | Connected to
R/W | Vcc on BreadBoard
V0 | Potentiometer
Vdd | GND
Vss | Vcc on BreadBoard
Pin Number | Connected to
Potentiometer | 
1 | Ground on BreadBoard
2 | Vcc on BreadBoard
Output | LCD V0
Pin number (RFID) | Connected to
3.3 V | Arduino 3.3V
RST | D49
GND | Arduino GND
MISO | D50
MOSI | D51
SCK | D52
SDA | D53
Connections
Pin Number | Connected to
Relay | 
GND | Ground on Arduino
Power | Vcc on BreadBoard
Signal | D47
Other components | Other componenents
Green LED | D22
Red LED | D23
Solenoid Lock | Controlled by the relay

## Slide 9: Liste des composants et circuits:
Les Composants
LCD, LM016L, LM016XMBL: 16-character x 2 lines.
2 (Light emitting diode) LEDs: Vert et Rouge
Arduino mega - 2560 board
RFID Module - RC522
Relay hw-482
Potentiomètre (Trimmer Pot)
Jumperwires
Breadboard
Resistances (x2) (220 ohm)

## Slide 10: Description du fonctionnement du projet
Software Flowchart

## Slide 11: Résultats

## Slide 12: Problems Rencontrés
Manipuler et comprendre le fonctionnemet de l’EEPROM a pris un peu plus de temps que prévu.

## Slide 13: Améliorations possibles
Installez de nouveaux moyens d'authentification autres que la RFID, optez pour l'identification biométrique par exemple.
Chaque fois que quelqu'un ouvre la porte, envoyez un courriel à son téléphone contenant son nom, la date et l'heure d'accès.
Lorsqu'une personne dépasse la limite de 3 essais non réussis, un message d'avertissement est envoyé à son téléphone via E-mail.
Au cas où la carte de l'utilisateur est endommagée, prévoyez un système d'authentification de secours, par exemple en ajoutant un clavier pour lui permettre de saisir son ID de travail et son mot de passe. Ou, en lui envoyant un e-mail de confirmation sur son téléphone qui déverrouille la porte lorsqu'il saisit ses informations d'identification à distance.

## Slide 14: Améliorations possibles
Ouvrir la porte téléphone portable peu importe la distance
Chaque fois qu’une personne une photo de l'utilisateur est prise.
Ouvrir la porte par reconnaissance vocale ou le visage
Si plusieurs tentatives ratées sont détectées dans un court délai, contactez la police.
Au cas catastrophique on peut utiliser les clés normales.
Pour une sécurité renforcée, appliquer la 2-steps authentication à partir des méthodes énumérées précédemment

## Slide 15: Check our final code on GitHub:
https://github.com/marylynnhayek/Card-Door-Security-Locker-Arduino-Mega-2560-RFID